## Slide 1: 임베디드 시스템 설계 및 실험
004 분반 3조
김상유 박재열 우현우 한재안

## Slide 2: 목차
Scatter file 정의 및 사용 목적
Scatter file 구조 분석
버튼의 floating, Pull up, Pull down 방식의 차이
인터럽트 / 폴링 방식의 차이
릴레이 모듈

## Slide 3: Scatter file 정의 및 사용 목적

## Slide 4: Scatter file 정의
펌웨어 빌드, 링킹, 프로그램 실행 등에서의 메모리 매핑을 정의하는 파일
펌웨어 이미지의 코드, 데이터 등의 각 섹션들이 메모리의
어느 주소 범위에 로드될지와 사용 방법 등을 지정

## Slide 5: Scatter file 사용 목적
1. 프로그램 메모리 매핑
프로그램의 링킹 및 실행 시 각 섹션의 메모리 주소 범위를 설정한다.
이를 통해 프로그램의 메모리 사용 효율과 성능에 영향을 미칠 수 있다.

## Slide 6: Scatter file 사용 목적
2. 여러 시스템 데이터의 메모리 매핑 관리
펌웨어 업데이트, 부트로더, 인터럽트 벡터 테이블 등의
시스템 데이터들의 메모리 매핑을 관리한다.

## Slide 7: Scatter file의 구조

## Slide 8: Scatter file의 구조
(load region의 이름) (시작 주소) (최대 크기)
{
(exec region의 이름) (시작 주소) (최대 크기)
{
(해당 영역에 들어갈 데이터 정의)
}
(exec region의 이름) (시작 주소) (최대 크기)
{
(해당 영역에 들어갈 데이터 정의)
}
...
}
(load region의 이름) (시작 주소) (최대 크기)
{
…
}
…

## Slide 9: Scatter file의 구조
LOAD_REGION_1 0x0 0x8000
{
EXEC_REGION_1 0x0 0x8000
{
* (+RO) //RO데이터 (코드, 정적 데이터 등)를 해당 exec region에 배치
}
EXEC_REGION_2 0x18000 0x8000
{
* (+RW,+ZI) //RW, ZI데이터 (동적 데이터 등)를 해당 exec region에 배치
}
...
}
LOAD_REGION_2 0x8000 0x8000
{
…
}
…

## Slide 10: 버튼의 Floating, Pull up, Pull down

## Slide 11: 버튼의 floating 방식
Floating은 Input pin의 값이 Low인지 High인지 알 수 없을 때를 의미합니다. 스위치가 Off 상태가 되면 전류가 흐르지 않는 상태가 되고 Input pin에 어떠한 전압도 걸리지 않습니다. Input pin에 어떤 값을 갖게 될지 모르는 상태입니다.

## Slide 12: 버튼의 pull up 방식
버튼이 Off상태가 되면 전류 Input Pin으로 흘러 들어가 High 값을 갖게 됩니다.
버튼이 On 상태가 되면 전류가
그라운드로 연결되어 Input Pin은 Low 값을 갖게 됩니다.

## Slide 13: 버튼의 pull down 방식
버튼이 Off 상태가 되면 전원이 끊어진 상태가 되어 Low 값을 갖게 됨
버튼이 On상태가 되면 전류 Input Pin으로 흘러 들어가 High 상태를 갖게 됩니다.

## Slide 14: 인터럽트 / 폴링 방식의 차이

## Slide 15: 인터럽트 / 폴링 방식의 차이
1. 폴링
폴링방식은 주변장치 또는 외부 장치를 주기적으로 검사하여 정보를 보내거나 받을 준비가 되었는지 확인하는 방법입니다.
하나의 장치가 일정한 조건을 만족할 때까지 주기적으로 상태를 검사하는 방식입니다.

## Slide 16: 폴링
주기적으로 장치 확인, 정확한 주기에 맞춰 작동 불가
While(1) {
if (btn1 == 1) {
// LED on. . .
} else {
// LED off. . .
}
// btn2,3,4. . .

## Slide 17: 인터럽트
2. 인터럽트
동작을 하다가 인터럽트 신호가 오면 모든 행동을 일시적으로, 하드웨어적으로 중단하고, 해당 신호를 읽고 이벤트 처리 후 기존 동작을 진행

## Slide 18: 인터럽트
stm32f1xx_it.c
void EXTI9_5_IRQHandler(void) {
HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_9);
}
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
{
/* EXTI line interrupt detected */
if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)
{
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin); // Clears The Interrupt Flag
HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin); // Calls The ISR Handler CallBack Function
}
}

## Slide 19: 인터럽트
main.c
int main(void) {
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init(); // configure the EXTI line9 interrupt priority level, and enable its interrupt signal
while (1) {
// Stay IDLE .. Everything is done in the ISR Handler
}
}
// EXTI Line9 External Interrupt ISR Handler CallBackFun
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_9) { // If The INT Source Is EXTI Line9 (A9 Pin)
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_8); // Toggle The Output (LED) Pin
}
}

## Slide 20: 인터럽트 / 폴링 방식의 차이
폴링방식은 모든 경우의 입력 또는 값의 변화에 대응하여 처리가 가능하지만 인터럽트 방식은 하드웨어적으로 지원되는 몇개의 입력 또는 값의 변화에만 대응처리가 가능하며 처리속도는 일반적인 경우에 인터럽트 방식이 폴링방식보다 더 빠르다.

## Slide 21: 릴레이 모듈

## Slide 22: 릴레이 모듈
릴레이 모듈?
릴레이를 제어할 수 있는 모듈
릴레이
전자기유도를 이용하여 전류의 흐름을 제어하는 것

## Slide 23: 릴레이 모듈
릴레이
코일에 전류가 흐르지 않을 때는 normally closed로 전류가 흐르고,
코일에 전류가 흐르면 자기장이 생성되며 normally open으로
전류의 방향이 바뀌게 됨

## Slide 24: 릴레이 모듈
N채널 릴레이 모듈
릴레이 n개를 제어할 수 있는 모듈
<1채널 릴레이 모듈>
<2채널 릴레이 모듈>
<3채널 릴레이 모듈>

## Slide 25: 릴레이 모듈
1채널 릴레이 모듈
VCC, GND는 전원 연결핀, IN은 데이터 입출력 하려는 핀 연결
Common은 공통 단자로 항상 연결
NO는 normally open으로 전류가 흐를 때 동작 시키려는 것 연결
NC는 normally closed로 평상시에 전류 흐르게 하려는 것 연결